## Slide 1
Symboles grecs

## Slide 2
Chapitre II :

## Slide 4
La statique des liquides (l’eau) s’intéresse à l’étude au repos, lorsque le fluide n’est animé d’aucun mouvement.
Nous allons voir:
les éléments de base en statique des fluides.
On rappelle ainsi les principales grandeurs et les relations fondamentales de l’hydrostatique.
L’objectif est de calculer la pression en tout point du domaine fluide.
Définition et objectifs

## Slide 5
v
Particule liquide de masse m
Son énergie potentielle
Ep= g.h.m
Particule liquide de masse m animée d’une vitesse V : l’énergie cinétique est
Ec = 1/2. m. v2
Image d’un ensemble de particules

## Slide 6
A noter: Les considérations énergétique ne permet pas toujours une étude simple des phénomènes hydrauliques : nous allons devoir introduire d’autre notions comme :
la pression

## Slide 7
c) Notion de pression
La pression p due à une force f s'exerçant uniformément
sur une surface plane s est donnée par: p = f /s
L'unité de pression est le Pascal (Pa) ; 1 Pa = 1 N/m2
Un clou
LA NOTION DE PRESSION

## Slide 8
Notion mathématiques de pression

## Slide 9
Equations de l’hydrostatique Considérons dans un réservoir un fluide au repos, dont on extrait un petit parallélépipède d’eau d’axe vertical z. Soit p la pression en son centre. Il est soumis aux forces verticales suivantes :

## Slide 10
1- Les forces de volume
il n’en existe qu’une seule la force de pesanteur. Elle s’écrit de la façon suivante :
2- Les forces de surface
la pression agit sur la face supérieure et inférieure de l’élément. Ces forces s’écrivent de la façon suivante :
- Fluide est au repos (vitesse nulle)
- Les forces de viscosité et de turbulence n’existent pas puisqu’il n’y a pas de vitesse relative entre les particules de fluide.

## Slide 11
L’équation de l’hydrostatique est déterminé en écrivant l’équilibre de l’ensemble des forces.
En projetant cette équation suivant la verticale, on a:

## Slide 12
la pression est indépendante de x et de y, c’est-à-dire que la pression ne varie pas dans les directions x et y ou encore qu’elle est constante dans un plan horizontale.
Cela est vérifié tant que l’on reste dans un même fluide (ρ constante).
La pression ne dépend que de z, ce qu’on écrit :

## Slide 13
Unités de pression
Plusieurs unités existent:
• le pascal (Pa) : unité SI, peu employée en pratique
• le bar (bar) et son sous multiple le millibar (mbar)
• le millimètre de mercure
• le millimètre de colonne d'eau ou le mètre de colonne d'eau (m CE)
• l'atmosphère (atm)
La correspondance entre ces unités est la suivante:
1 bar = 10^5 Pa = 1000 mbar ≈ 750 mm de mercure ≈ 10,2 m CE ≈ 0,987 atm

## Slide 14
Un newton est la force capable de communiquer à une masse de 1 kilogramme une accélération de 1 m s−2.
Il faut donc 1 newton pour augmenter la vitesse d'une masse de 1 kg de 1 m s−1 chaque seconde.
Un newton s'exprime ainsi :
Les techniciens emploient encore fréquemment le kilogramme-force par centimètre carré (symbole kgf/cm2)
Comme 1kgf = 9.8 N et 1cm2 = 10-4 m2 on a:
Lorsque la précision ne dépasse pas 2% on peut prendre: 1kgf = 1bar = 105 Pa

## Slide 15
1ère loi de la statique des fluides « ISOTROPIE » de la pression ou la loi de pascal
La pression d’un fluide en un point est la même dans toutes les directions (isotrope).

## Slide 16
Selon la direction x :

## Slide 17
Selon la direction y :
La pression d’un fluide en un point est la même dans toutes les directions (isotrope).

## Slide 19: NB: la pression exercée sur un liquide enfermé se transmet intégralement dans toutes les directions ; agissant avec une force égale sur des surfaces égales.

## Slide 20
Exemple: la pression est créée par la résistance du liquide à la compression.
L’appareil qui permet de mesurer la pression est le MANOMETRE.
Pas de résistance =Pression nulle
Résistance = pression
Le fluide étant au repos, la pression est identique en tout point du circuit, il s’agit du principe de PASCAL.
Circuit ouvert
Circuit fermé

## Slide 21
Exemple: la pression-château d’eau.
Source: https://www.wikitp.fr/notions-hydrauliques/colonne-deau

## Slide 22: 2. 2.2- conséquences d’isotropie de la pression
Les conséquences de l’isotropie de la pression sont nombreuses. Les deux les plus important sur le plan pratique sont:
h
h
La pression au fond est la même. Donc la pression ne dépend pas de la forme du récipient mais uniquement de la hauteur de liquide
Deux récipients communiquant ont leur surface libre sur un même plan horizontal.
1:
2:
h

## Slide 23
Dans une grande cuve (bassin) pleine d’eau au repos,
h
h
h
h
h
1
2
3
4
5
6
Dans un fluide en équilibre, la pression est la même en tous les points d’un plan horizontal
(pression isobare).
pression isobare dans un fluide

## Slide 24: Principe fondamental de l’hydrostatique
La différence de pression en deux points du fluide A et B:
La pression augmente linéairement avec la profondeur

## Slide 25
Pression de l’air ambiant.
Elle est souvent mesurée à l’aide d’un baromètre.
Sa valeur fluctue en fonction des conditions météorologiques et de la zone géographique et oscille autour d’une valeur moyenne de 101325 Pa.
A la surface libre du fluide, la pression est généralement représentée par Patm
Si P liquide > Patm alors le liquide est sous pression.
Si P liquide ˂ Patm, on dit que le liquide est sous vide.
Pression atmosphérique Patm

## Slide 27
A la surface libre du fluide, la pression est généralement représentée par la pression atmosphérique Patm, d’où :
𝐏𝐚𝐛 = 𝛒𝐠𝐡 + 𝐏𝐚𝐭𝐦 : Pression Absolue Et si l’on néglige l’influence de (Patm =0) ;
Pression effective
𝐏 = 𝛒𝐠𝐡
La pression relative ( ou réelle)
𝐏rel = 𝐏𝐚𝐛 - 𝐏𝐚𝐭𝐦 𝐏rel ˃ 0 ou 𝐏rel ˂ 0
c’est la pression mesurée par le manomètre.
La pression absolue est la pression mesurée par rapport au vide absolu. Elle est toujours positive.

## Slide 28
Notion de hauteur du vide
Dans certains cas, la pression absolue Pab est inférieure à la pression atmosphérique Patm :
Pab = Patm + ρgh < Patm
Il se crée alors une dépression dont la hauteur correspondante, appelée ‘’ Hauteur du Vide ‘’, est égale à :

## Slide 29
Dans un fluide au repos dans le seul champ de pesanteur, deux points M et M′ à la même altitude dans un même fluide la pression est la même ; c’est le cas des points sur une horizontale dans les dispositifs à gauche et au centre ci-dessous.
Dans le dispositif à droite, qui comporte deux liquides différents, il y a égalité des pressions sur une horizontale au sein d’un même fluide (P(M) = P(M′)), mais pas dans deux fluides différents (P(N) ≠ P(N′)).
Equilibre de deux liquides non miscibles

## Slide 30
Equilibre de deux liquides non miscibles
Les deux liquides sont dans des vases communicants. Les deux surfaces libres ne sont pas dans la même plan horizontale.
M2
M1
N2
N1
ha
hb
PM1-PM2=PN1-PN2
ρ1.g.ha= ρ2.g.ha
ρ1.hb= ρ2.hb

## Slide 31
Instruments de mesure de la pression
1- Baromètre de Torricelli (Manomètre à mercure)
Le baromètre ne sert qu’à mesurer la pression atmosphérique. Le premier baromètre a été inventé par l’italien Evangelista Torricelli en 1644. Il remplit de mercure un tube de verre d’un mètre de long, ferme à une extrémité. Il le retourne et le plonge dans une cuvette remplie de mercure. Il constate alors que le niveau de mercure dans le tube s’abaisse, laissant un espace de vide au-dessus de lui.
Il vient de découvrir la pression atmosphérique. La Patm est obtenue en mesurant la hauteur h de Hg : h = 76 cm

## Slide 32
2- Le tube manométrique simple ou piézomètre
Le piézomètre est l’instrument de mesure de
la pression le plus simple,
c’est un tube raccorde au point où
on veut déterminer la pression.
C’est un dispositif utilise uniquement
pour la mesure des pressions
des Liquides et non les gaz.
Soit B un point d’un liquide en équilibre dont on veut mesurer la pression.
La pression en B est donnée par : PB = PA + ρ g h2
PA et PB sont appelées « Pressions Manométriques » et h2 est appelé « Hauteur Manométrique ».

## Slide 33
3- Le tube manométrique en forme de « U »
Il s’agit d’un dispositif utilise pour la mesure des pressions dans les liquides et les gaz. Soit un réservoir contenant un liquide (1) de masse volumique ρ1, un tube en U est relié à celui-ci contenant un liquide (2) (appelé liquide manométrique) de masse volumique ρm.
Déterminer la pression effective en A ?
Si le fluide (1) est un gaz, sa densité est négligeable devant celle du liquide manométrique.

## Slide 34
4- Le manomètre différentiel
C’est un tube raccorde entre deux point ou en veut déterminer la différence de pression ou hauteur piézométrique, il peut être à un seul liquide avec valve d’entrer d’air, ou a deux liquides.
Exemple : Un manomètre différentiel est fixé entre deux sections A et B d’un tuyau horizontal où s’écoule de l’eau. La dénivellation du mercure dans le manomètre est h, le niveau le plus proche de A étant le plus bas. Déterminer la différence de pression entre les sections A et B ?

## Slide 35
Charge piézométrique, hauteur piézométrique
Pour obtenir la différence de pression entre deux points M1 à la hauteur Z1 et M2 à la hauteur Z2, il suffit d’intégrer l’équation fondamentale de la statique des fluides :
Pour tout point i quelconque, dans un liquide au repos, définie par son altitude Zi par à rapport à un plan de référence, on a :
C’est la relation fondamentale de la statique des fluides. Elle est encore appelée le principe de l’hydrostatique.

## Slide 36
Signification énergétique de l’équation de la statique des fluides : On a vu que ∶
Si l’on multiplie les 2 termes de cette équation par le poids élémentaire mg , on aura :
L’équation de l’hydrostatique par rapport à un plan de référence

## Slide 37
Exemple : Trouver la pression du gaz p.
(ρ du liquide: 13,6 g.cm-3 ; hauteur h : 20,0 cm)

## Slide 38
P4 ?