## Slide 1
استخدامه في المنازل: توصيل الأجهزة المنزلية الذكية والإنترنت.
في أماكن العمل: ربط الشبكات المحلية والاتصالات بين الموظفين.
في الأماكن العامة: توفير الإنترنت المجاني أو المدفوع للمستخدمين.
تقنية Wi-Fi تعد اليوم جزءا أساسيا من الحياة اليومية، حيث تدعم كل الجوانب المرتبطة بالاتصالات الرقمية والتكنولوجيا
استخدامات الاتصال اللاسلكي Wi-Fi:

## Slide 2
شبكات الاتصالات اللاسلكية بتقنية Wi-max
تقنية wi-max هو اختصار لـ:
World wide Interoperability for Microwave Access، وهي تقنية اتصال لاسلكي عريضة النطاق مصممة لتوفير الإنترنت عالي السرعة عبر مسافات طويلة، تعتبر Wi- MAX حلا فعالا لتوصيل الإنترنت في المناطق التي لا تتوفر فيها بنية تحتية كافية لتقنيات الاتصال السلكي أو اللاسلكي الأخرى.
wi-max هي تقنية لاسلكية تعتمد على معايير IEEE 802.16، وتستخدم لنقل البيانات والإنترنت بسرعة فائقة على نطاق واسع.
تعرف بأنها "بديل لاسلكي للاتصالات السلكية"، حيث يمكن أن تصل إلى مسافات كبيرة تصل إلى عشرات الكيلومترات، مما يجعلها مثالية للمدن والقرى والمناطق الريفية.

## Slide 3
مميزات تقنية wimax
نطاق تغطية واسع: تغطي مساحات كبيرة مقارنة بـ Wi-Fi، مما يجعلها مناسبة للتوصيل في المناطق النائية.
سرعات عالية: تدعم سرعات تصل إلى 70 ميجابت/ ثانية في بعض الإصدارات.
مرونة التركيب: لا تحتاج إلى بنية تحتية واسعة مثل الألياف الضوئية.
التوافق مع تقنيات أخرى: يمكن دمجها مع الشبكات السلكية أو اللاسلكية الأخرى.
دعم الأجهزة المحمولة: يمكن استخدامها للاتصال الثابت والمتحرك.

## Slide 4
الفرق بين تقنية Wimax وتقنية Wi-fi:
المعيار | WiMAX | Wi-Fi
التغطية | تصل إلى 50 كيلومترًا | تصل إلى 100 متر فقط
السرعة | سرعات عالية تصل إلى 70ميجابت/ثانية | سرعات تصل إلى 1-2 جيجابت/ثانية
الاستخدام | الإنترنت طويل المدى | الإنترنت قصير المدى
الأجهزة | تُستخدم مع محطات أساسية وأبراج | تُستخدم مع نقاط وصول محلية

## Slide 5
مكونات تقنية Wimax
المكونات الأساسية لتقنية Wimax:
1. برج Wimax Tower: يعمل كمحطة إرسال واستقبال إشارات. مشابه لأبراج الهواتف المحمولة.
يغطي منطقة واسعة تصل إلى 50 كيلومترًا في ظروف مثالية.
2. محطة قاعدة (Base Station):
توجد في البرج وتضم أجهزة الإرسال والاستقبال.
تتصل بشبكة الإنترنت الأساسية (Backhaul Network)
باستخدام الألياف الضوئية أو الاتصال عبر الأقمار الصناعية.
مسؤولة عن إدارة حركة البيانات بين المستخدمين والإنترنت.

## Slide 6
3. الهوائيات Antennas: تستخدم لتوزيع الإشارات اللاسلكية.
تعمل بنظام إرسال متقدم مثل تقنية MIMO (Multiple Input Multiple Output) لزيادة كفاءة الإرسال والاستقبال.
4. أجهزة المستخدم Subscriber Devices.
مثل: أجهزة المودم WiMAX Modems.
الهواتف الذكية المزودة بدعم WiMAX
أجهزة الحاسوب المحمولة المزودة بشرائح WiMAX.
تتصل مباشرة بالإشارات المرسلة من برج WiMAX.
5. شبكة العمود الفقري Backhaul Network
هي البنية التحتية التي تربط محطة WiMAX بالإنترنت أو الشبكة المركزية.
يمكن أن تكون سلكية (الألياف الضوئية) أو لاسلكية.

## Slide 7
6. تقنيات التشفير والأمان:
تستخدم Wimax تقنيات تشفير مثل AES وTKIP لضمان أمان الاتصال.
تعتمد بروتوكولات مثل EAP لتوثيق المستخدمين.
7. نظام إدارة الشبكةNetwork Management System
مسؤول عن مراقبة الشبكة وضمان استقرار الأداء.
يوفر تحليلات لتحديد وتحسين جودة الخدمة.

## Slide 9
سلبيات تقنية Wimax
تقنية WiMAX، رغم مزاياها العديدة مثل تقديم الإنترنت عالي السرعة وتغطية واسعة، لها بعض السلبيات والتحديات. فيما يلي أبرز العيوب:
1. محدودية التغطية الفعلية:
على الرغم من أن Wimax تدعي إمكانية تغطية مسافات تصل إلى 50 كيلومترًا، إلا أن التغطية الفعلية تتأثر بعوامل مثل:
- التضاريس (الجبال والمباني العالية تقلل الإشارة).
- الأحوال الجوية (مثل الأمطار أو الضباب).
- التداخل الكهرومغناطيسي.
- في المدن والمناطق الحضرية، تنخفض المسافة إلى حوالي 10 كيلومترات فقط.

## Slide 10
سلبيات تقنية Wimax:
2. التأثر بالعوائق البيئية:
تعتمد Wimax على الموجات اللاسلكية عالية التردد، وهي أكثر عرضة للتأثر بالعوائق مثل: الأشجار؛ المباني الخرسانية؛ يؤدي ذلك إلى ضعف الإشارة أو انقطاع الاتصال في بعض الأحيان.
4. التكلفة:
تكلفة تركيب البنية التحتية لتقنية Wimax الأبراج، المحطات، الهوائيات) مرتفعة، مما يجعلها أقل جاذبية في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة.
أجهزة المستخدم مثل مودم Wimax قد تكون مكلفة مقارنة بالتقنيات الأخرى.

## Slide 11
سلبيات تقنية Wimax
5. التداخل مع الشبكات الأخرى:
Wimax قد تعاني من التداخل مع شبكات أخرى تعمل على نفس التردد، مثل شبكات Wi-Fi أو الأجهزة اللاسلكية الأخرى، مما يؤثر على جودة الخدمة.
6. محدودية السرعة مع زيادة المستخدمين:
عند زيادة عدد المستخدمين المتصلين بنفس البرج، تقل السرعة بسبب تقاسم النطاق الترددي المتاح.
7. مشكلات الصيانة:
تتطلب تقنية Wimax صيانة دورية لضمان الأداء الأمثل، مما يزيد من تكاليف التشغيل

## Slide 12: خاتمة:
تعد شبكات الاتصالات اللاسلكية من أبرز الإنجازات التقنية في عصرنا الحديث، حيث أثرت بشكل كبير على مختلف جوانب الحياة اليومية، فقد سهلت هذه الشبكات عملية التواصل ونقل المعلومات بين الأفراد والأجهزة دون الحاجة إلى وصلات مادية، مما ساهم في تقليل التكاليف وتحقيق سرعة ومرونة أكبر في العمل والتفاعل.

## Slide 13
شكرا على حسن الإصغاء