## Slide 1
بسم الله الرحمن الرحيم

## Slide 2
L’interprétation d’une série spectrale d’un produit d’origine naturel
Université Mohamed Boudiafe-M’sila
Faculté des sciences
Département de Chimie
Présenter par:
Dr. Cheriet Thamere
2ème année Master Chimie pharmaceutique
Module : Analyse physico-chimique et instrumentation III
2019/2018 1/26

## Slide 3
Introduction
Étude du spectre RMN H¹
Étude du spectre RMN C¹³
Étude du spectre HSQC H¹-C¹³
L’analyse du spectre COSY H¹-H¹
L’interprétation du spectre HMBC H¹-C¹³
Conclusion
Le plan de l’exposé
L’interprétation d’une série spectrale d’un produit d’origine naturel
Cheriet Thamere
2019/2018 2/26

## Slide 4
Introduction générale
Introduction
Étude du spectre RMN H¹
Étude du spectre RMN C¹³
Étude du spectre HSQC H¹-C¹³
L’analyse du spectre COSY H¹-H¹
L’interprétation du spectre HMBC H¹-C¹³
conclusion
Introduction
Cheriet Thamere
2019/2018 3/26
L’interprétation d’une série spectrale d’un produit d’origine naturel

## Slide 5
Introduction
Étude du spectre RMN H¹
Étude du spectre RMN C¹³
Étude du spectre HSQC H¹-C¹³
L’analyse du spectre COSY H¹-H¹
L’interprétation du spectre HMBC H¹-C¹³
conclusion
Introduction
L’RMN est une technique qui met en jeu l’interaction de radiations électromagnétiques avec un ensemble de noyaux placés dans un champ magnétique (Bo) intense et uniforme.
l’RMN est basé sur le Principes suivant :
Magnétisation ⇒ Quantification de spin
Excitation ⇒ Impulsion radiofréquence des noyaux de l’échantillon
Réception ⇒ Temps nécessaire à l’échantillon pour retourner à l’état d’équilibre
Retraitement ⇒ Accès à l’information RMN par transformé de Fourier = accès à une information structurale
Cheriet Thamere
2019/2018 4/26
L’interprétation d’une série spectrale d’un produit d’origine naturel

## Slide 6
Introduction
- Étude des mouvements moléculaires
- Étude des mécanismes réactionnels
- Analyse conformationnelle de molécules
- Application médicale par imagerie
Cheriet Thamere
2019/2018 5/26
L’interprétation d’une série spectrale d’un produit d’origine naturel
Introduction
Étude du spectre RMN H¹
Étude du spectre RMN C¹³
Étude du spectre HSQC H¹-C¹³
L’analyse du spectre COSY H¹-H¹
L’interprétation du spectre HMBC H¹-C¹³
conclusion
A quoi sert la RMN
Élucidation structurale de molécules

## Slide 7
Étude du spectre RMN H¹
Introduction
Étude du spectre RMN H¹
Étude du spectre RMN C¹³
Étude du spectre HSQC H¹-C¹³
L’analyse du spectre COSY H¹-H¹
L’interprétation du spectre HMBC H¹-C¹³
Conclusion
Étude du spectre RMN H¹
Cheriet Thamere
2019/2018 6/26
L’interprétation d’une série spectrale d’un produit d’origine naturel

## Slide 8
Introduction
Étude du spectre RMN H¹
Étude du spectre RMN C¹³
Étude du spectre HSQC H¹-C¹³
L’analyse du spectre COSY H¹-H¹
L’interprétation du spectre HMBC H¹-C¹³
Conclusion
RMN H¹ du LR B-1
(400 MHz, DMSO-d₆, δ ppm)
Cheriet Thamere
2019/2018 7/26
L’interprétation d’une série spectrale d’un produit d’origine naturel

## Slide 9
Cheriet Thamere
RMN H¹ étalé du LR B-1
(400 MHz, DMSO-d₆, δ ppm)
2019/2018 8/26
L’interprétation d’une série spectrale d’un produit d’origine naturel
d (J = 4.4 Hz)
d (J = 5.7 Hz)
t (J = 4.6 Hz)
4.4
2H
4.32
2H
4.13
2H
Introduction
Étude du spectre RMN H¹
Étude du spectre RMN C¹³
Étude du spectre HSQC H¹-C¹³
L’analyse du spectre COSY H¹-H¹
L’interprétation du spectre HMBC H¹-C¹³
Conclusion

## Slide 10
RMN H¹ étalé du LR B-1
(400 MHz, DMSO-d₆, δ ppm)
Cheriet Thamere
2019/2018 9/26
L’interprétation d’une série spectrale d’un produit d’origine naturel
m
t (J = 6 Hz)
m
m
3.61
2H
3.54
2H
3.45
2H
3.38
2H
Introduction
Étude du spectre RMN H¹
Étude du spectre RMN C¹³
Étude du spectre HSQC H¹-C¹³
L’analyse du spectre COSY H¹-H¹
L’interprétation du spectre HMBC H¹-C¹³
Conclusion

## Slide 11
Les signaux observés
Cheriet Thamere
2019/2018 10/26
L’interprétation d’une série spectrale d’un produit d’origine naturel
Trois signaux d’intégration 2H chacun, deux doublets (δH = 4.4 ppm, J = 4.4 Hz) et (δH = 4.13 ppm, J = 5.7 Hz) et le troisième un triplet (δH = 4.32 ppm; J = 4.6 Hz), ces signaux sont des protons d’hydroxyles, les deux doublets sont quatre hydroxyles substitués sur des CH et le triplet est celui de deux groupement hydroxyles substitués sur deux CH₂
Un signal sous-forme de multiplet d’intégration 2H à δH = 3.61 ppm attribuable à deux proton d’un CH₂ oxygénés
Un signal sous-forme de triplet (J = 6 Hz) d’intégration de 2H à δH = 3.54 ppm, attribuable à deux protons CH oxygénés
Un signal sous-forme de multiplet d’intégration 2H à δH = 3.45 ppm, attribuable à deux protons CH oxygénés
Un signal sous-forme de multiplet d’intégration 2H à δH = 3.38 ppm, attribuable à un deux protons CH₂ oxygéné
Introduction
Étude du spectre RMN H¹
Étude du spectre RMN C¹³
Étude du spectre HSQC H¹-C¹³
L’analyse du spectre COSY H¹-H¹
L’interprétation du spectre HMBC H¹-C¹³
Conclusion

## Slide 12
Étude du spectre RMN C¹³
Introduction
Étude du spectre RMN H¹
Étude du spectre RMN C¹³
Étude du spectre HSQC H¹-C¹³
L’analyse du spectre COSY H¹-H¹
L’interprétation du spectre HMBC H¹-C¹³
Conclusion
Étude du spectre RMN C¹³
Cheriet Thamere
2019/2018 11/26
L’interprétation d’une série spectrale d’un produit d’origine naturel

## Slide 13
spectre DEPT 90 et DEPT 135 du LR B-1
(100 MHz, DMSO-d6, δ ppm)
Cheriet Thamere
2019/2018 12/26
L’interprétation d’une série spectrale d’un produit d’origine naturel
Introduction
Étude du spectre RMN H¹
Étude du spectre RMN C¹³
Étude du spectre HSQC H¹-C¹³
L’analyse du spectre COSY H¹-H¹
L’interprétation du spectre HMBC H¹-C¹³
Conclusion
Dept 135
Dept 90
2 OCH
OCH₂

## Slide 14
L’observation
Cheriet Thamere
2019/2018 13/26
L’interprétation d’une série spectrale d’un produit d’origine naturel
Le premier signal à δC = 63.8 ppm attribuable à un CH2 oxygéné (DEPT 135)
Les deux autres signaux à δC = 69.7 et 71.3 ppm sont attribuables à deux CH oxygéné (Dept 90)
Introduction
Étude du spectre RMN H¹
Étude du spectre HSQC H¹-C¹³
L’analyse du spectre COSY H¹-H¹
L’interprétation du spectre HMBC H¹-C¹³
Structure finale
Conclusion

## Slide 15
Étude du spectre HSQC
Introduction
Étude du spectre RMN H¹
Étude du spectre RMN C¹³
Étude du spectre HSQC H¹-C¹³
L’analyse du spectre COSY H¹-H¹
L’interprétation du spectre HMBC H¹-C¹³
Conclusion
Étude du spectre HSQC H¹-C¹³
Cheriet Thamere
2019/2018 14/26
L’interprétation d’une série spectrale d’un produit d’origine naturel

## Slide 16
Spectre HSQC étalé du LR B-1
(400 MHz, DMSO-d₆, δ ppm)
Cheriet Thamere
2019/2018 15/26
L’interprétation d’une série spectrale d’un produit d’origine naturel
OCH₂
OCH
OCH
Introduction
Étude du spectre RMN H¹
Étude du spectre RMN C¹³
Étude du spectre HSQC H¹-C¹³
L’analyse du spectre COSY H¹-H¹
L’interprétation du spectre HMBC H¹-C¹³
Conclusion

## Slide 17
L’interprétation
Deux tâches de corrélation entre le carbone de OCH₂ (δC = 63.8 ppm) et deux signaux de deux groupements de protons d’intégration 2H chacun, la première tâche avec le signal sous-forme de multiplet à δH = 3.61 ppm et la seconde avec un autre à δH = 3.38 ppm, cela montre la présence de deux groupement OCH₂ confirme la symétrie de notre molécule
Cheriet Thamere
2019/2018 16/26
L’interprétation d’une série spectrale d’un produit d’origine naturel
Une tâche de corrélation entre le signal du carbone OCH à δC = 69.7 ppm et le signal d’intégration à δH = 3.54 ppm, cela suppose aussi la présence de deux groupements CH oxygénés
Une tâche de corrélation entre le dernier signal du carbone oxygéné (OCH) à δC = 71.7 ppm le signal sous-forme de multiplet de deux proton à δH = 3.45 ppm, ce qui montre la présence de deux groupements CH oxygénés
Introduction
Étude du spectre RMN H¹
Étude du spectre RMN C¹³
Étude du spectre HSQC H¹-C¹³
L’analyse du spectre COSY H¹-H¹
L’interprétation du spectre HMBC H¹-C¹³
Conclusion

## Slide 18
Étude du spectre COSY
L’analyse du spectre COSY H¹-H¹
Cheriet Thamere
2019/2018 17/26
L’interprétation d’une série spectrale d’un produit d’origine naturel
Introduction
Étude du spectre RMN H¹
Étude du spectre RMN C¹³
Étude du spectre HSQC H¹-C¹³
L’analyse du spectre COSY H¹-H¹
L’interprétation du spectre HMBC H¹-C¹³
Conclusion

## Slide 19
Les corrélations ¹H-¹H
Cheriet Thamere
2019/2018 18/26
L’interprétation d’une série spectrale d’un produit d’origine naturel
Introduction
Étude du spectre RMN H¹
Étude du spectre RMN C¹³
Étude du spectre HSQC H¹-C¹³
L’analyse du spectre COSY H¹-H¹
L’interprétation du spectre HMBC H¹-C¹³
Conclusion
H-1b
H-6b
H-1a
H-6a
H-1a
H-6a
H-1b
H-6b
H-3
H-4
H-5
H-2

## Slide 20
Les corrélations ¹H-¹H
Cheriet Thamere
2019/2018 19/26
L’interprétation d’une série spectrale d’un produit d’origine naturel
Introduction
Étude du spectre RMN H¹
Étude du spectre RMN C¹³
Étude du spectre HSQC H¹-C¹³
L’analyse du spectre COSY H¹-H¹
L’interprétation du spectre HMBC H¹-C¹³
Conclusion
H-1b
H-6b
H-1a
H-6a
OH-1
OH-6
OH
H-1a
H-6a
H-1b
H-6b
H-3
H-4
OH-3
OH-4
H-2
H-5
OH-2
OH-5

## Slide 21
L’interprétation
L’examen du spectre RMN 2D, l’expérience COSY enregistré dans le DMSO-d₆ montre la présence des tâches de corrélation identifié comme suit :
Cheriet Thamere
Introduction
Étude du spectre RMN H¹
Étude du spectre RMN C¹³
Étude du spectre HSQC H¹-C¹³
L’analyse du spectre COSY H¹-H¹
L’interprétation du spectre HMBC H¹-C¹³
Conclusion
2019/2018 20/26
L’interprétation d’une série spectrale d’un produit d’origine naturel

## Slide 22
L’interprétation du spectre HMBC
Introduction
Étude du spectre RMN H¹
Étude du spectre RMN C¹³
Étude du spectre HSQC H¹-C¹³
L’analyse du spectre COSY H¹-H¹
L’interprétation du spectre HMBC H¹-C¹³
Conclusion
Spectre HMBC
Cheriet Thamere
2019/2018 21/26
L’interprétation d’une série spectrale d’un produit d’origine naturel

## Slide 23
L’analyse du spectre
HSQC
Cheriet Thamere
2019/2018 22/26
L’interprétation d’une série spectrale d’un produit d’origine naturel
Introduction
Étude du spectre RMN H¹
Étude du spectre RMN C¹³
Étude du spectre HSQC H¹-C¹³
L’analyse du spectre COSY H¹-H¹
L’interprétation du spectre HMBC H¹-C¹³
Conclusion
H-1b
H-6b
H-1a
H-6a
H-2
H-5
C-1
C-6
C-2 C-5
C-3 C-4
H-3
H-4

## Slide 24
La confirmation
Cheriet Thamere
2019/2018 23/26
L’interprétation d’une série spectrale d’un produit d’origine naturel
Introduction
Étude du spectre RMN H¹
Étude du spectre RMN C¹³
Étude du spectre HSQC H¹-C¹³
L’analyse du spectre COSY H¹-H¹
L’interprétation du spectre HMBC H¹-C¹³
Conclusion

## Slide 25
Introduction
Le genre Linaria
Étude phytochimique de Linaria tingitana Boiss. & Reut.
Étude phytochimique de Linaria reflexa Desf.
Résultats et discussions
Activités biologiques
Conclusion
Conclusion
Les données spectroscopiques soit RMN 1 & 2D ou bien la masse confirme la structure nommé mannitol
Cheriet Thamere
Les données spectroscopiques RMN ¹H et ¹³C sont présenté dans le tableau suivant :
Tableau : Les résultats de la RMN ¹H et ¹³C du LR B-1 (400 MHz; DMSO-d₆)
position | δC | δH | position | δC | δH
1, 6α | 63.8 | 3.61 | OH-3, 4 | - | 4.12
1, 6β | 63.8 | 3.38 | OH-1, 6 | - | 4.31
2, 5 | 71.3 | 3.45 | OH-2, 5 | - | 4.40
3, 4 | 69.7 | 3.54 |  |  | 
2019/2018 24/26
L’interprétation d’une série spectrale d’un produit d’origine naturel

## Slide 26
Cheriet Thamere
Merci pour votre aimable attention
2019/2018 25/26
L’interprétation d’une série spectrale d’un produit d’origine naturel